## Slide 1
PROGETTO D'ESAME · COMPUTER VISION · UNIVERSITÀ DI PAVIA
Registrazione di mappe catastali storiche su cartografia moderna
Comune di Varazze (SV), foglio 49 — Originale di Impianto dell'Agenzia delle Entrate
[Marco Santoro] · relatore: prof. Luca Lombardi
A.A. 2025/2026
Notes: Slide di apertura: presentarsi, indicare il corso e il relatore, poi introdurre il caso di studio, un foglio catastale storico da allineare alla cartografia moderna.

## Slide 2
Un problema più difficile del previsto
Un Originale di Impianto è il foglio disegnato a mano alla nascita del catasto terreni, un secolo fa: inchiostro sbiadito, macchie, numeri a penna.
Registrarlo su cartografia moderna significa trovare la trasformazione che sovrappone i suoi pixel alle coordinate di oggi — difficile perché entrambe le immagini sono disegni al tratto, quasi senza texture: il terreno peggiore per descrittori nati per le fotografie.
COMPONENTE A
Nucleo classico
Pulizia dell'immagine, SIFT/ORB, RANSAC: spingere al massimo i metodi tradizionali.
COMPONENTE B
Confronto
Stessa identica pipeline, un solo componente sostituito da LoFTR: un confronto quantitativo, non un'impressione.
Registrazione di mappe catastali storiche — Varazze, foglio 49
2 / 8
Notes: Spiegare cos'è un Originale di Impianto e perché il problema è insidioso: due disegni al tratto, quasi senza texture, con uno stile grafico completamente diverso. Introdurre le due componenti A e B della traccia d'esame.

## Slide 3
Cinque passi, una sola pipeline
1
Pulizia
Ogni pixel: inchiostro o carta?
2
Punti distintivi
SIFT e ORB cercano gli incroci riconoscibili
3
Abbinamento
I punti simili nelle due immagini si accoppiano
4
RANSAC
Vota la trasformazione più condivisa
5
Verifica
Overlay storico/vettoriale: nero dove coincidono
Il confronto fra la trasformazione stimata e quella vera, ricavata dai world file, misura l'errore in metri — senza annotare un solo punto a mano.
Registrazione di mappe catastali storiche — Varazze, foglio 49
3 / 8
Notes: Descrivere i cinque passi seguendo le card da sinistra a destra. Insistere sul punto 5: RANSAC funziona anche quando la maggior parte degli abbinamenti è sbagliata. Chiudere spiegando come si misura il successo: confronto con la trasformazione vera dai world file, mai vista dall'algoritmo.

## Slide 4
I dati: foglio 49, Varazze
Dal servizio dell'Agenzia delle Entrate: la scansione dell'Originale di Impianto (8489×5648 px), il suo world file, e la cartografia vettoriale vigente (CXF) nello stesso sistema di riferimento.
Attenzione: lo stesso foglio ha anche una seconda variante vettoriale in un sistema diverso, facile da confondere con la prima. Si lavora su cinque ritagli, scelti dove il vettoriale copre per intero il disegno storico.
5
ritagli reali, ~1000-1200 px di lato
0.254 m
dimensione di un pixel — scala 1:2000
0.56 m
incertezza media del riferimento — il pavimento sotto cui l'errore non è più significativo
Registrazione di mappe catastali storiche — Varazze, foglio 49
4 / 8
Notes: Il punto chiave di questa slide è il pavimento di 0.56 m: la ground truth viene dai world file, senza annotare punti a mano, ma non è infinitamente precisa. Ogni RMSE sotto quella soglia misura il rumore del riferimento, non l'algoritmo.

## Slide 5
Pulire il segnale prima di cercare i punti
Otsu
Una soglia sola per tutta l'immagine. Cede se la carta cambia luminosità da una zona all'altra.
Configurazione migliore
Sauvola
Soglia locale, zona per zona. È la scelta che fa funzionare la registrazione sul caso reale.
CLAHE
Non binarizza: aumenta il contrasto locale, mantenendo le sfumature su cui SIFT costruisce il descrittore.
TROVARE I PUNTI
SIFT: preciso, filtro severo. ORB: economico, filtro permissivo — lascia passare centinaia di corrispondenze in più.
IL MODELLO GEOMETRICO
Meno libertà = meno modi di accordarsi con dati sbagliati: prima similarità, poi affine, poi omografia.
Registrazione di mappe catastali storiche — Varazze, foglio 49
5 / 8
Notes: Le tre strade di pulizia sono una domanda sperimentale, non un dettaglio: Sauvola vince sul caso reale. Nella riga scura, spiegare perché ORB con filtro permissivo batte SIFT quando gli abbinamenti corretti sono pochi, e perché un modello geometrico più vincolato aiuta con dati rumorosi.

## Slide 6
Dal sintetico al caso reale
E1 — verifica
Ritaglio contro se stesso, trasformazione nota: errore recuperato ≤ 1 px. La pipeline è corretta.
90%
delle prove riuscite
0.33 m
errore mediano — sotto il pavimento del riferimento
La combinazione vincente non è quella più prevedibile: ORB, non SIFT — similarità, non l'omografia più flessibile — con binarizzazione Sauvola.
Registrazione di mappe catastali storiche — Varazze, foglio 49
6 / 8
Notes: E1 stabilisce che la pipeline è corretta: senza divario di dominio l'errore è sub-pixel. E2, il caso reale, è il risultato principale del progetto: 90% di successo, 0.33 m, con la configurazione meno prevedibile. Anticipare che il capitolo successivo spiega perché.

## Slide 7
Classico contro deep learning
Matcher | Configurazione | Successo | RMSE mediano* | Tempo
ORB | Sauvola+chiusura, similarità | 90% | 0.28 m | 87 ms
LoFTR | Sauvola, similarità | 90% | 0.34 m | 3238 ms
SIFT | Sauvola, affine | 40% | 0.86 m | 362 ms
*mediano sulle sole prove riuscite; configurazione migliore per ciascun matcher.
LoFTR non ribalta il risultato
Pareggia ORB sul tasso di successo (90%)
RMSE leggermente peggiore, tempo 37× superiore
Ma corrispondenze molto più pulite: 29% contro 5% di inlier
Tre limiti da dichiarare
Il vettoriale è la mappa di oggi, non l'impianto storico
Dataset di validazione, non di applicazione diretta
Le misure indirette di allineamento non sono affidabili qui
Registrazione di mappe catastali storiche — Varazze, foglio 49
7 / 8
Notes: LoFTR non vince: pareggia ORB sul successo con un costo di calcolo molto più alto, ma produce corrispondenze molto più pulite — il collo di bottiglia è altrove, nel divario fra i due stili grafici. Chiudere dichiarando i tre limiti, per onestà scientifica.

## Slide 8
Cosa resta, oltre questo foglio
La pipeline è corretta: errore sub-pixel sul caso sintetico.
La registrazione cross-domain riesce: 90% di successo, errore mediano 0.33 m.
Il modello geometrico conta più del matcher: vincolare a similarità porta il successo dal 27% al 52%.
Il deep learning non ribalta il risultato: LoFTR pareggia ORB, a un costo di calcolo molto maggiore.
Il preprocessing conta più dell'algoritmo: la binarizzazione locale rende il problema trattabile per tutti i metodi.
Quello che vale oltre questo foglio: vincolare il modello quando i dati sono rumorosi, pulire il segnale con una soglia locale, non fidarsi di una misura che non batta un caso casuale.
Registrazione di mappe catastali storiche — Varazze, foglio 49
8 / 8
Notes: Chiudere ribadendo che i numeri descrivono questo foglio, ma le decisioni metodologiche si trasferiscono: vincolare il modello con pochi dati buoni, preferire una soglia locale, diffidare di misure indirette senza baseline casuale. Spazio per domande.